Przetarg nieograniczony  remont kwater na cmentarzu wojennym w Rawie Mazowieckiej – II etap

Załącznik nr 2

do SIWZ

Specyfikacja Techniczna

1  Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont kwater na cmentarzu wojennym w Rawie Mazowieckiej – II etap .

W zakres prac wchodzi:

1/  rozebranie krawężników betonowych o wym. 15x30cm. na podsypce

cementowej,

2/  rozebranie ciągów pieszych z płyt betonowych o wym. 50x50cm.

na podsypce piaskowej,

3/  ułożenie płyt betonowych w ciągach pieszych o wym. 50x50cm. na podsypce

cementowo - piaskowej

4/  ustawienie obrzeży trawnikowych wym. 8x30x100cm., na

podsypce piaskowo-cementowej,

5/  wykonanie ław betonowych pod krzyże z betonu B –15 wg rys. 1A

6/  wykonanie krzyży betonowych wys. 70cm., szt. 48 wg rys. 1

7/  wykonanie tabliczek na krzyże o wym. 20x40xcm., gr.2cm. szt 48 z granitu

„IMPALA”, napisy piaskowe, litery proste wg. rys. 1 i zał. nr 1

8/  wykonanie orłów na krzyżach szt. 45 wg rys. 2 i 2a

9/  założenie trawników wg rys. 1  poprzez:

- nawiezienie czarnoziemu, rozplantowanie, zasianie trawy.

2   Ogólne wymagania i zasady wykonania robót:

Roboty winne być wykonane zgodnie z:

-   zasadami wiedzy technicznej;

-   przedmiarem robót;

-   zasadami określonymi w ustawie o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami

Dz.U. nr 162 poz,  1568 z 2003r. z późniejszymi zmianami.

3   Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Zastosowane materiały po winne być zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi w tym zakresie.

4   Wymagania dotyczące materiałów pochodzących z rozbiórki

Materiały i odpady pochodzące z rozbiórki Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt.

5   Zalecenia

Przed przystąpieniem do opracowania oferty należy dokonać wizji w lokalnej obiektu, w celu skorygowania ewentualnych błędów do SIWZ przedmiarze robót.

Rawa Mazowiecka, sierpień 2006r.